Тема 1: Методы проецирования.

Точка и прямая в системах П1П2 и П1П2 П3. Классификация прямых.

Вопросы:

- Назовите основные методы проецирования.

- В чем сущность метода ортогональных проекций?

- Что называется комплексным чертежом?

- Чем определяется положение точки в пространстве?

- Взаимное положение прямых.

  - По заданным координатам точек построить их ортогональные и аксонометрические проекции в системе П1П2П3: А(35;30;20), В(25;20;0), С(15;0;0), Д(0;0; 25).

  - По заданным координатам точек построить их ортогональные и аксонометрические проекции в системе П1П2: А(10;30;30), В(20;-15;30), С(30;-20;-20), Д(50;30;-30).

  - Определить положение точек относительно прямой АВ.

  - Построить аксонометрическую и ортогональную проекции прямой АВ по координатам точек: А(30;10;30) и В (10;30;5).

1.5.	Определить взаимное положение двух прямых.

а)

б)		в)

Тема 2: Классификация прямых. Следы прямой. Метод прямоугольного треугольника.

Вопросы:

- Классификация прямых.

- Прямые уровня и их свойства.

- Проецирующие прямые и их свойства.

- Что называется следом прямой?

- Метод прямоугольного треугольника, его применение.

2.1. Построить недостающие проекции прямых. Записать название каждой прямой. Выделить красным цветом проекции, являющиеся Н.В.

а)	б)

в)	г)

д)						е)

2.2. Определить Н.В. прямой АВ методом прямоугольного треугольника и углы наклона ее к плоскости П1 и П2.

2.3. Построить следы прямой АВ и определить, через какие четверти она проходит.

2.4. Построить ортогональные проекции прямой АВ А(60;20;10); В(20;45;40), определить ее Н.В. методом прямоугольного треугольника.

2.5. Построить ортогональные и аксонометрические проекции прямой СД в системе П1П2. Координаты точек: С(40;40;10); Д(15;10;40). Определить Н.В. прямой СД методом прямоугольного треугольника. Построить следы прямой.

Указания к выполнению эпюра №1

«Проецирование прямой».

Эпюр №1 выполняется на листе чертежной бумаги формата А3 в карандаше. По данным своего варианта (таблица 1) в ортогональных проекциях вычертить проекции отрезка прямой АВ. Студент должен определить:

- натуральную величину отрезка,

- углы наклона прямой к горизонтальной и фронтальной плоскостям проекций,

- следы прямой и их проекции,

- определить четверти, через которые проходит заданная прямая.

На свободном поле чертежа вычертить аксонометрическое изображение прямой в косоугольной диметрии с указанием углов наклона, следов прямой и проекций прямой.

Все чертежи первоначально выполняются карандашом Т или ТМ тонкими линиями. После проверки эпюра преподавателем, чертеж окончательно оформляется карандашом М согласно ГОСТ- 2.303-68, натуральную величину обводят красным цветом.

Проекции точек обозначить буквами латинского шрифта №10 (10мм), соответствующие индексы обозначить цифрами шрифт №5 (5мм).

Каждый лист должен иметь рамку и заполненную основную надпись.

Образец выполнения эпюра № 1 представлен на странице  .

Таблица №1.

Тема 3:Плоскость. Следы плоскости. Главные линии плоскости.

Вопросы:

- Перечислите способы задания плоскостей.

- Дайте определения плоскостям общего и частного положения.

- Какими свойствами обладают проецирующие плоскости?

- Что называется следом плоскости?

- Назовите главные линии плоскости и перечислите их свойства.

3.1.	Через прямую АВ провести все возможные плоскости частного положения.

  - Построить следы плоскости, заданной пересекающимися прямыми.

  - В треугольнике АВС провести: горизонталь; фронталь; линию наибольшего ската; определить угол наклона треугольника АВС к плоскости П1.

  - . В плоскости, заданной следами, провести: горизонталь; фронталь; линию наибольшего ската.

Указания к выполнению эпюра №2.

«Следы плоскости. Главные линии плоскости».

Эпюр №2 выполняется на листе чертежной бумаги формата А3 в карандаше. По данным своего варианта (таблица 2) вычертить две проекции плоскости, заданной треугольником АВС. Студент должен:

- построить следы плоскости;

- в плоскости провести проекции горизонтали; фронтали; линии наибольшего ската;

- определить угол наклона треугольника АВС к плоскости П1.

Все чертежи первоначально выполняются карандашом Т или ТМ тонкими линиями. После проверки эпюра преподавателем, чертеж окончательно оформляется карандашом М согласно ГОСТ - 2.303-68, натуральную величину обводят красным цветом.

Главные линии плоскости рекомендуется для большей наглядности выполнять в цвете:

-горизонталь в двух проекциях – фиолетовым;

-фронталь – синим;

- линию наибольшего ската – зеленым.

Проекции точек обозначить буквами латинского шрифта №10 (10мм), соответствующие индексы обозначить цифрами шрифт №5 (5мм).

Каждый лист должен иметь рамку и заполненную основную надпись.

Образец выполненной работы № 2 представлен на странице.

Таблица №2

Таблица №2.

Тема 4: Взаимное положение плоскостей. Прямая и точка в плоскости.

Вопросы:

- Какое взаимное положение могут занимать две плоскости?

- В чем заключается общий способ построения линии пересечения двух плоскостей?

- Назовите признаки параллельности и перпендикулярности плоскостей.

4.1.	Через точку А провести плоскость, параллельную заданной, используя главные линии плоскости.

.

  - Построить недостающую проекцию треугольника АВС.

4.3. Построить линию пересечения плоскостей

4.3.1.							4.3.2.

  - Построить линию пересечения плоскостей.

Тема 5: Пересечение прямой и плоскости. Прямая, перпендикулярная плоскости.

Вопросы:

- Взаимное положение прямой и плоскости.

- Как определить точку встречи прямой с плоскостью?

- Как располагаются проекции перпендикуляра к плоскости?

- Сформулировать алгоритм определения расстояния от точки до плоскости.

5.1.   Определить точку встречи прямой АВ с плоскостью СDЕF.

  - Найти проекции точки встречи прямой АВ с плоскостью, заданной треугольником СЕF.

.

  - Из точки А опустить перпендикуляр на плоскость.

5.4.  Определить расстояние от точки А до плоскости ВСD.

Тема 6: Способы преобразования комплексного чертежа.

Вопросы:

- Сущность способа замены плоскостей проекций.

- Что понимается под способом совмещения?

- Сущность метода плоско-параллельного перемещения.

  - Определить Н.В. отрезка АВ методом вращения.

  - Определить Н.В. отрезка АВ методом замены плоскостей проекций.

  - Определить Н.В. треугольника АВС методом плоско-параллельного перемещения

  - Определить Н.В. треугольника АВС методом замены плоскостей проекций.

Тема 7: Плоские сечения тел.

Развертка поверхностей.

Вопросы:

1.	Что называется сечением?

- Назовите плоские кривые, получаемые в сечении конуса проецирующими плоскостями.

- Способы определения Н.В. сечения.

- Что называется разверткой поверхности?

7.1.	Построить проекции сечения призмы и найти натуральную величину сечения методом замены плоскостей проекции.

7.2. Построить проекции и натуральную величину сечения пирамиды, развертку пирамиды.

  - Построить проекции и натуральную величину сечения конуса , развертку конуса.

Указания к выполнению эпюра №3.

«Плоские сечения тел. Развертка поверхностей».

Эпюр №3 выполняется на листе чертежной бумаги формата А3 в карандаше. По данным своего варианта необходимо вычертить условие и построить:

- третью проекцию геометрического тела;

- проекции сечения поверхности геометрического тела плоскостью частного положения.

- определить натуральную величину сечения двумя методами.

- построить полную развертку поверхности усеченного геометрического тела.

Все чертежи первоначально выполняются карандашом Т или ТМ тонкими линиями. После проверки эпюра преподавателем, чертеж окончательно оформляется карандашом М согласно ГОСТ-  2.303-68.

Проекции точек обозначить буквами латинского шрифта №10 (10мм), соответствующие индексы обозначить цифрами шрифт №5 (5мм).

Натуральную величину сечения выделить красным цветом.

Каждый лист должен иметь рамку и заполненную основную надпись.

Образец выполненной работы № 3 представлен на странице .

В-1                                                             В-2

В-3                                                            В-4

В-5                                                                       В-6

В-7                                                               В-8

В-9                                                                         В-10

В-11                                                        В-12

В-13                                                     В-14

В-15                                                  В-16

В-17                                                   В-18

В-19                                                     В-20

В-21                                                      В-22

В-23                                                     В-24

В-25                                                 В-26

В-27                                                    В-28

Тема 8: Пересечение поверхностей.

Вопросы:

- Назовите способы, применяемые для построения линии пересечения двух тел?

- Какие точки линии пересечения поверхностей называются опорными?

- В чем состоит способ секущих плоскостей и когда он применяется?

- При наличии каких условий можно пользоваться сферическими поверхностями?

  - Построить линию пересечения двух многогранников и ее профильную проекцию.

8.2. Построить профильную проекцию конуса и цилиндра, проекции лини пересечения данных тел.

8.3.	Построить линию пересечения цидиндра и конуса.

8.4.	Построить линию пересечения двух тел.

КУБАНСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра начертательной геометрии и графики

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ

по начертательной геометрии

для студентов факультета

Краснодар, 2016г.

Автор: доцент Бурса И.А.,

Рабочая тетрадь по начертательной геометрии для студентов

КГАУ, г.Краснодар, 2016г. ___ с.

Одобрено методической комиссией инженерно-строительного факультета

Протокол №_______от____________2016 г.

Рабочая тетрадь по начертательной геометрии

для студентов факультета

Рецензент: профессор кафедры архитектуры инженерно-строительного факультета Тарасова О.Г.

РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую тетрадь по начертательной геометрии для факультета

доцента Бурса И.А.

инженерно–строительного факультета Кубанского государственного аграрного университета

Начертательная геометрия изучается студентами факультета УВЦ и является важной инженерной дисциплиной. Она помогает развить пространственное воображение, инженерное мышление и научит «читать» чертежи, что требуется специалисту с высшим техническим образованием.

В рассматриваемой рабочей тетради для студентов факультета УВЦ предложены для решения на практических занятиях задачи по следующим темам начертательной геометрии:

- Методы проецирования. Точка и прямая в системах П1П2 и П1П2 П3. Классификация прямых;

- Классификация прямых. Следы прямой. Метод прямоугольного треугольника;

- Плоскость. Следы плоскости. Главные линии плоскости;

- Взаимное положение плоскостей. Прямая и точка в плоскости;

- Пересечение прямой и плоскости. Прямая, перпендикулярная плоскости;

- Способы преобразования комплексного чертежа;

- Плоские сечения тел. Развертка поверхностей;

- Пересечение поверхностей.

Перед решением задач по темам начертательной геометрии, студентам предложено ответить на ряд вопросов, которые позволяют глубже осмыслить алгоритм решения задач. Для закрепления пройденного материала студентам предлагается выполнить по индивидуальным вариантам эпюры на темы:

1.	Проецирование прямой

2.	Следы плоскости. Главные линии плоскости.

3.      Плоские сечения тел. Развертка поверхностей;

Образцы эпюров и варианты заданий прилагаются.

Объем рецензируемой рабочей тетради составляет 30 страниц, в том числе 34 задачи.

Рабочая тетрадь рекомендована для практических занятий по начертательной геометрии студентам в процессе обучения.

На основании вышеизложенного, рабочую тетрадь для факультета УВЦ рекомендую к включению в план изданий.

Д.т.н., профессор						 Тарасова О.Г.

# Text boxes

Р

П2

Р

П1

Р

х

S

2

S

1

Р

П1

Р

П2

Р

х

S

2

S

1

Р

П1

Р

х

S

2

Р

П2

S

1

Р

П1

Р

х

Р

П2

Р

П1

Р

П2

Р

х

S

1

S

2

Р

П2

Р

П1

Р

х

Р

П2

Р

П1

Р

х

S

2

S

1

Р

П2

Р

П1

Р

х

Р

П1

Р

П2

Р

х

S

2

S

1

Р

П2

Р

П1

Р

х

S

2

S

1

Р

П2

Р

П1

Р

х

Р

П2

Р

П1

Р

х

S

2

S

1

Р

П2

Р

П1

Р

х

Р

П2

Р

П1

Р

х

Р

х

Р

П2

Р

П1

Р

х

2

S

1

Р

П1

Р

П2

Р

х

S

2

S

1

Р

П2

Р

П1

Р

х

Р

П2

Р

П1

Р

х

2

S

1

Р

П2

Р

П1

Р

х

S

2

S

1

Р

П2

Р

П1

Р

х

Р

П2

Р

П1

Р

х

S

2

S

1

Р

П2

Р

П1

Р

х

Р

П1

Р

П2

Р

х

S

2

S

1

Р

П2

Р

П1

Р

х

S

2

S

1

Р

П2

Р

П1

Р

х

Р

П2

Р

П1

Р

х

S

2

S

1

Р

П2

Р

П1

Р

х

Р

П2

Р

П1

Р

х